## Slide 1: MODUL LATIHAN KAWALAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI DI FASILITI KESIHATAN PRIMER ANGGOTA KESIHATAN
DISINFEKSI DAN STERILISASI

## Slide 2
Peserta dapat mengaplikasikan pengurusan disinfeksi dan sterilisasi dengan cara yang betul.
OBJEKTIF UMUM

## Slide 3
Peserta dapat memahami dan membezakan di antara disinfeksi dan sterilisasi
Peserta dapat kefahaman mengenai :
tahap dekontaminasi mengikut kategori peralatan
keperluan dalam proses dekontaminasi
proses dekontaminasi dan tatacara penyimpanan peralatan
Prosedur penggunaan dan penjagaan autoklaf yang betul
OBJEKTIF KHUSUS

## Slide 4
Definisi
Disinfeksi
Proses mengurangkan bilangan atau memusnahkan mikroorganisma bukan spora ke tahap yang selamat untuk digunakan
Disinfektan
Bahan kimia yang digunakan untuk memusnahkan mikroorganisma.
Antiseptik
Kategori low-level disinfectant
Cleaning
digunakan pada kulit atau tisu
tidak boleh digunakan untuk dekontaminasi peralatan
Proses untuk menanggalkan kotoran, habuk, atau patogen daripada sesuatu tempat atau objek
Pre-cleaning perlu didahulukan sebelum disinfeksi

## Slide 5
Faktor–faktor Keberkesanan Disinfeksi
Jenis dan jumlah mikroorganisma
Direct contact dengan alat
Contact time dengan disinfecting agent.
Suhu
pH disinfection alkaline atau acid
Kualiti air
Kesesuaian peralatan
Susun atur alat semasa rendaman
Tarikh luput setiap larutan sebelum digunakan
Kepekatan disinfektan

## Slide 6
Pemilihan agen disinfeksi
Bergantung kepada:
  kategori peralatan
  tahap disinfeksi yang diperlukan pada peralatan

## Slide 7
KATEGORI PERALATAN

## Slide 8
Kategori Peralatan
Peralatan perubatan / pembedahan terbahagi kepada 3 jenis mengikut mengikut potensi risiko infeksi
1
Kritikal
2
Semi Kritikal
3
Tidak Kritikal

## Slide 9
1. PERALATAN KRITIKAL
  Peralatan yang digunakan secara langsung dalam aliran darah atau bahagian steril pada anggota badan
  Sterilisasi adalah disyorkan
  contoh : alat -alat pembedahan, cardiac catheters, implants, heart-lung oxygenator, hemodialyser

## Slide 10
PERALATAN KRITIKAL
Contoh peralatan yang digunakan boleh menembusi tisu sterile atau membrane mucosa
Biopsy Forcep
Implant
Reusable catheter

## Slide 11
2. PERALATAN SEMI KRITIKAL
  Bersentuhan dengan non-intact skin atau non-intact mucosa tetapi tidak menembusi permukaan badan.
  Proses pembasmian mikroorganisma vegetative, seperti fungal spora, tubercle bacilli, and non-lipid viruses boleh menggunakan cucian yang sempurna dan diikuti dengan high-level disinfectan dan sterilisasi tidak perlu.

## Slide 12
PERALATAN SEMI KRITIKAL
anesthesia breathing circuits
anesthesia equipment
laryngoscope blade
Non invasive flexible and rigid fiberoptic endoscopes
endoscope

## Slide 13
3. PERALATAN TIDAK KRITIKAL
  Bersentuhan dengan intact skin
  contoh:
    BP cuffs
    Kerusi roda
    diagnostic electrode
    bedpan
    katil
    bedside table
    lantai
    dinding
    pulse oximeter
    axilla thermometer

## Slide 14
TAHAP DISINFEKSI

## Slide 15
TAHAP DISINFEKSI
Ianya terbahagi kepada 3 iaitu:
  1. High- level disinfection
  2. Intermediate-level disinfection
  3. Low- level disinfection

## Slide 16
1. High- Level Disinfection
Digunakan bagi memusnahkan vegetative mikro-organisma, tubercle bacilli, fungi, sebahagian Virus enveloped (lipid) non enveloped (non-lipid) tidak termasuk spora.
Peralatan mesti dibersihkan secara menyeluruh sebelum peringkat High Level Disinfection

## Slide 17
High- Level Disinfection
Kategori peralatan | Disinfectant | Item
Semi Critical | Preferred: a) Aldehydes - 2% glutaraldehyde 0.55% Orthophthaldehyde b) Others: - 6% hydrogen peroxide - Peracetic acid - Chlorine 0.1% Solution | Flexible endoscopes Laryngoscope blades - Respiratory therapy equipments - Nebulizer cups - Anaesthetic delivery system - Nasal specula - Ear syringe nozzles - Vaginal specula - Vaginal probes

## Slide 18
2. Intermediate - Level Disinfection
Digunakan untuk memusahkan vegetative mickro-organisma, mycobacterim tuberculosis, fungi, lipid dan non lipid dan sebahagian viruses tidak termasuk spora.

## Slide 19
Intermediate-level disinfection
Kategori peralatan | Disinfectant | Peralatan / item
Some Semi Critical | - Alcohol - Hypochlorite solutions - Iodophors - Phenolics | - Glass thermometer - Electronic thermometer - Hydrotherapy tanks - Bath tubs in burn units -Head Thermometer

## Slide 20
3. Low- Level Disinfection
Digunakan untuk memusnahkan gram positive and negative, vegetative bacteria, lipid dan sebahagian virus dan kulat.
Tidak dapat membasmi mycobacteria atau spore.
Digunakan untuk memproses barangan non critical atau surfaces

## Slide 21
Low- Level Disinfection
Kategori peralatan | Disinfectant | Peralatan /Item
Non kritikal | Alcohol - Hypochlorite solutions - Iodophors - Phenolics | Reusable equipment - Stethoscopes - Bedpans - Urinals - Blood pressure cuffs - Ear specula - Equipment surfaces - Trolley surface - Floors, walls and furniture - Intravenous poles - Wheelchairs - Beds - Basinets

## Slide 22
Contoh-contoh Disinfectant
QAC – SLD, LLD
Peracetic acid - HLD
Isopropyl alcohol 70% - LLD
Glutaraldehyde - HLD
Sodium hypochorite - SLD,LLD
OPA - HLD

## Slide 26
CLEANING

## Slide 27
CLEANING
Tujuan :
Menanggalkan kotoran yang melekat pada permukaan , mencegah pembentukan biofilem.
Lapisan Biofilem

## Slide 28
Pencucian Secara Manual
Peralatan yang diperlukan:
  Air
  Sekurang kurang 2 sink dan basin
  Berus yang lembut
  Scouring pad yang tidak kasar
  Bahan pencuci (detergent)
  Pengering

## Slide 29
Pencucian secara manual
1

## Slide 30
Cara Rendaman

## Slide 31
Langkah Pengunaan Agen Disinfeksi
Ikut arahan pengeluar
Periksa tarikh luput
Mencuci alat sebelum proses disinfeksi
Tidak menambah (top up) agen disinfeksi
Bekas rendaman yang bersih dan cukup besar
Pemakaian PPE

## Slide 32
PROSES PENSTERILAN

## Slide 33
Definisi Sterile dan Sterilisasi
Steril
tanpa kehadiran microrganisma
termasuk spora
Sterilisasi
Proses memusnahkan microorganisma termasuk spora

## Slide 34
Class N autoclave
Yang paling rendah
Digunakan sebagai unit tambahan (mengikut standard EN 13060)
Tiada vakum
Sesuai untuk instrumen yang padat
Tidak sesuai untuk instrument yang berongga

## Slide 36
2. Class B autoclave
Ada vakum
Class B autoclave, thanks to fractionated pre-vacuum, completely removes air from the chamber.
Ini adalah teknik pensterilan moden yang paling berkesan dari semua jenis alat.

## Slide 37
3. Class S autoclave
Pertengahan antara class N dan B
Ada vacum ( pra vakum satu peringkat)
Kurang berkesan daripada vakum yang digunakan dalam autoklaf kelas B

## Slide 38
Penggunaan autoklaf
Tindakan yang perlu dilakukan bagi memastikan peralatan autoklaf berfungsi dengan baik:
  Ujian dan pentauliahan serta latihan oleh sykt pembekal (testing & commissioning)
  Sijil dandang JKKP tidak tamat tempoh dan PPM telah dilakukan – sijil perlu dipamerkan & diperbaharui setiap tahun
  Manual operasi autoklaf ada dan mudah diakses
  Pemeriksaan rutin dijalankan bagi memastikan ia berfungsi dengan baik

## Slide 39
Langkah sebelum penggunaan mesin autoklaf
Bersihkan autoklaf setiap hari
Periksa dan tukar air suling (distilled water) dalam chamber setiap hari
Ujian Dummy run dijalankan setiap hari.

## Slide 40
Langkah semasa melakukan sterilisasi
Susun pek dalam chamber, pastikan terdapat ruang udara antara pek. Tray tidak bertindih antara satu sama lain
Pantau tekanan, suhu dan jangkamasa setiap pusingan sehingga tamat proses
Rekod masa mula proses dan tamat proses dalam buku rekod pensterilan

## Slide 41
Langkah selepas melakukan sterilisasi
Buka pintu autoklaf, set dibiarkan sejuk – jangan gunakan kipas dan tidak boleh disentuh semasa panas bagi mengelakkan kontaminasi
Keluarkan set setelah sejuk
Periksa keadaan pek berdasarkan kriteria berikut:
Keadaan pek selepas pensterilan | Tindakan
Indicator tape bertukar warna | Simpan
Indicator tape tidak tukar warna/ tidak sekata/tertanggal | Ulangi semula proses pensterilan
Set koyak/basah/kotor | Ulangi semula proses pensterilan
Set terjatuh | Ulangi semula proses pensterilan

## Slide 42
Keberkesanan proses sterilisasi
Kaedah proses sterilisasi bersesuaian dengan suhu dan exposure time yang betul
  peralatan dicuci bersih
  kaedah pembungkusan yang betul dengan
  bahan pembungkusan mengikut standard

## Slide 43
Peralatan/Set Kekal Steril Selepas Proses Pensterilan
Bahan pembungkusan mengikut standard
Cara penyimpanan peralatan / set steril
Pengendalian (handling) peralatan / set steril

## Slide 44
Mengurus dan Memeriksa Alat / Bahan Steril
Dipegang (handled) bila perlu termasuk semasa membuat inventory
Diperiksa pembungkusan – tidak basah, kotor dan koyak
Alat /bahan steril yang jatuh ke lantai tidak boleh digunakan.
Plastik dust cover digunakan untuk elakan habuk dan kotoran bagi untuk set/bahan steril yang lama simpan.

## Slide 45
Sterile Tape

## Slide 46
Perubahan warna untuk indicator setelah diautoklaf

## Slide 47
PROSES PENYIMPANAN

## Slide 48
Pek Intergriti
Steriliti pek diragui bila:
- Multiple handling
- Terdedah pada udara tercemar
- Jenis bahan pembungkus yang tidak ‘standard’
- Stor / tempat penyimpanan yang tidak sesuai
- Tiada indikator / warna indikator yang tidak sekata
- Diletak dipermukaan yang tidak bersih
- Terjatuh ke lantai
- Pek basah, koyak, kotor, bertukar warna, terbuka, atau
dicemari oleh binatang perosak

## Slide 49
Cara penyimpanan set steril
  Tempat penyimpanan hendaklah bersih, kering, bebas daripada bau dan habuk.
  Terlindung dari pancaran terus matahari
  Suhu dibilik penyimpanan antara 18-22°c dan kelembapan antara 35-37%.
  Di dalam kabinet atau bekas yang bertutup, rak-rak almari bersih dan tiada serangga perosak seperti lipas, semut, cicak.
  Set mesti berkedudukan tidak kurang dari 6 cm dari dinding, 25 cm dari lantai dan 44 cm dari siling jika disimpan di atas rak
  Bekas simpanan yang boleh dilap atau dicuci. Kotak tidak dibenarkan.

## Slide 50
Cara penyimpanan set steril
  Set yang berat di bahagian bawah .
  Plastik dust cover digunakan untuk elakan habuk dan kotoran bagi untuk set/bahan steril yang lama simpan/ jarang digunakan.
  Label yang jelas
  Susunan yang mudah dikesan
  Susunan set tidak melebihi 3 lapis
  Bekas simpanan yang boleh dilap atau dicuci. Kotak tidak dibenarkan.
  Item steril dan tidak steril perlu disimpan berasingan
  Inventori yang berkala dan dokumentasi

## Slide 51
Cara penyimpanan set steril

## Slide 52
EVENT RELATED PRACTICE
Tiada tarikh luput – perlu disterilisasi selepas 6 bulan TIDAK digunakan
Amalkan ‘first in first out’ FIFO
Jangkahayat set steril bergantung kepada keadaan set
Tarikh yang ditulis di tape adalah tarikh set tersebut disteril

## Slide 53
Ujian potensi Autoklaf
Air Removal and Steam Penetration Test
Hollow load Test (Helix)
Ujian Bowie Dick
Ujian Biologikal
ATAU

## Slide 54
1. Air Removal And Steam Penetration Test
  untuk table top autoclave type B sahaja
  Ujian ini bertujuan bagi menguji keberkesanan dan ketepatan autoklaf.
  Ujian ini perlu dilakukan setiap hari.
a. Hollow Load Test (Helix)

## Slide 55
1. Steam Penetration Test
  Dilakukan ujian Bowie Dick setiap hari dan bila perlu untuk menguji sistem vakum autoklaf pada tahap yang memuaskan.
  Bertukar warna kehitaman jika sistem vakum autoklaf memuaskan
  Dijalankan sekiranya untuk porous item yang diautoklaf, contoh linen, gauze
b. Ujian Bowie-Dick
Keadaan Bowie and Dick yang asal
Normal
Tidak normal akibat vakum autoklaf yang tidak Berfungsi

## Slide 56
2. Ujian Biologikal
Kekerapan ujian – seminggu sekali
Tujuan – untuk mengukur keberkesanan proses sterilisasi dan membunuh microbial seperti Bacillus Stearothermophil

## Slide 57
Proses pencucian dan pembungkusan yang betul menjamin keberkesanan proses pensterilan.
Ujian pemeriksaan autoclave berkala dapat memastikan fungsi dan keberkesanan autoclave adalah berada dalam keadaan yang optima
Penyimpanan yang betul mengekalkan steriliti alat/set/soft dressing
RUMUSAN